## Slide 1: Arduino Basics
Ардуино осноВИ
gevelichkov@gmail.com

## Slide 2: Съдържание
Преговор
Среда за програмиране
Структура на програмата
Фази на програмиране
Команди
Променливи
Функции
Оператори
Физическо свързване на елементи

## Slide 3
С Е Н З О Р И
МИКРОКОНТРОЛЕР
МИКРОКОНТРОЛЕРИТЕ – КАКВО
МЕХАНИЗМИ

## Slide 4: ARDUINO UNO
USB
Външно
захранване
Бутон за
Ресет
Захранване
Аналогови
Входове (6)
ICSP
хедър
Цифрови входове и изходи (14)
USB към UART
Регулатор на
напрежение
Микроконтролер
ATmega328
Светодиоди

## Slide 5: ARDUINO UNO
Microcontroller ATmega328
Operating Voltage 5V
Input Voltage (recommended) 7-12V
Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins 6
DC Current per I/O Pin 40 mA
DC Current for 3.3V Pin 150 mA
Flash Memory 32 KB (ATmega328)
SRAM 2 KB (ATmega328)
EEPROM 1 KB (ATmega328)
Clock Speed 16 MHz

## Slide 6: Памет
Flash memory (program space), is where the Arduino sketch is stored.
SRAM (static random access memory) is where the sketch creates and manipulates variables when it runs.
EEPROM is memory space that programmers can use to store long-term information.
Notes: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Memory
Atmega328
Flash 32k bytes (of which .5k is used for the bootloader)
SRAM 2k bytes
EEPROM 1k byte

## Slide 7
БЪРНИЧКАНЕ +
ПРОТОТИПИ

## Slide 8
ХАКВАНЕ +
ВЪЗПОЛЗВАНЕ

## Slide 9: ARDUINO IDE
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Notes: https://www.arduino.cc/en/Reference/Libraries
http://www.fritzing.org/

## Slide 10: СРЕДАТА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
Провери /
Компилирай
Качи
(Upload)
Отвори
серийния монитор

## Slide 11: ЕЗИК ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
Ниско ниво (lda 0xfe09 ; lda #0xff ; sta 0xfe09)
Човешка реч (Когато е много тъмно искам лампите да светнат и да останат запалени)
Високо ниво (
Когато нивото на светлина е под 50;
Включи светодиода;
Повтори отначало;
)

## Slide 12: ЕЗИК ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

## Slide 13: СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

## Slide 14: ФАЗИ НА ПРОГРАМИРАНЕ
редактиране
компилиране
ъплоуд
стартиране

## Slide 15
Digital I/O
digitalRead() digitalWrite() pinMode()
Analog I/O
analogRead() analogReference() analogWrite()
Zero, Due & MKR Family
analogReadResolution() analogWriteResolution()
Advanced I/O
noTone() pulseIn() pulseInLong() shiftIn() shiftOut() tone()
Time
delay() delayMicroseconds() micros() millis()
Math
abs() constrain() map() max() min() pow() sq() sqrt()
Trigonometry
cos() sin() tan()
Characters
isAlpha() isAlphaNumeric() isAscii() isControl() isDigit() isGraph() isHexadecimalDigit() isLowerCase() isPrintable() isPunct() isSpace() isUpperCase() isWhitespace()
Random Numbers
random() randomSeed()
Bits and Bytes
bit() bitClear() bitRead() bitSet() bitWrite() highByte() lowByte()
External Interrupts
attachInterrupt() detachInterrupt()
Interrupts
interrupts() noInterrupts()
Communication
Serial Stream
USB
Keyboard Mouse
Команди
https://www.arduino.cc/reference/en/#functions

## Slide 16
Имат име
Пазят стойност на данни.
Имат стойност
Имат тип на данните
Променливи

## Slide 17
byte число от 0 – 255
int число от 32 767до - 32 768
long голямо число 2 147 483 647 до - 2 147 483 648
char знак , символ „а“ или „А“
string -текст, дума, изречение “buttonOn”
boolean true or false
Float – число с плаваща запетая, например 3.1456
Array – списък, лист от други променливи.
Видове променливи

## Slide 18: Оператори
използват се за сравняване на променливи , например < > == , <= и др.
по битови операции << >> побитово отместване, маска.
Булеви операции and , or equals nor nor.

## Slide 19: функции
Позволяват един и същи код да се изпълнява на много места в програмата без да го преписваме
Имат име
Могат да имат входни параметри (променливи)
Могат да връщат стойност
Могат да се викат / изпълняват по име.

## Slide 20: Свързване на Светодиод

## Slide 21: Свързване на Светодиод

## Slide 22: Свързване на Светодиод

## Slide 23: Общи електрически символи:

## Slide 24: ПЛАТКАТА БРЕДБОРД

## Slide 25: ПЛАТКАТА БРЕДБОРД

## Slide 26
ПЛАТКАТА БРЕДБОРД

## Slide 27: DEMO BLINK
Download Arduino CC
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Test the demo.

## Slide 28
C
onfigured
board
and
serial
port
Message
area
T
oolbar
M
enus
T
ext
editor
C
onsole

## Slide 29: Конфигуриране и отваряне на скеч
Select
board
"
Arduino/Genuino
Uno
"
.
Connect
Freenove
UNO
to
computer
with
USB
cable.

## Slide 31: Избор на сериен порт и качване на код

## Slide 33: digitalWrite(pinNomer, systoyanie);
Systoyanie = HIGH или LOW

## Slide 34: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink

## Slide 37: Поздравления ! ! ! вече сте крачка напред ;)

## Slide 38: Домашна работа
Направете светофар с 3 ЛЕД диода- зелен, жълт, червен. Свържете по аналогичен начин към цифровите изходи и напишете кода.

## Slide 39: Хардуер За Програмисти
https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/7540/presentation-hardware-for-programmers

## Slide 40: ПРавила за безопасност ! ! !